## Slide 1
Schemawijzigingen per 1-1-2024 en
Smart-ns (Inventariseerder)
(Tom Troquay, secretaris)

## Slide 2: Agenda
Schemawijzigingen
  Korte uitleg proces van schemawijzigingen
  Doorlopen belangrijkste schemawijzigingen (6x) voor inventarisatie (concept)
  Inwerkingtreding en overgangsregeling
Uitleg Smart-ns (accent Inventariseerder)

## Slide 3: Het proces van schemawijziging
CCvD
Werkkamer

## Slide 4: De schemawijzigingen - Structuur
Toelichting:
Wat is er gewijzigd en waarom
Artikel ….
De tekst van het artikel en wat er is toegevoegd en wat er is verwijderd

## Slide 5: Schema: Definities
NEN 2939: NEN 2939:2021 Werkplekatmosfeer - Bepaling van de concentratie persoonlijke blootstelling aan respirabele asbestvezels in de lucht bij het werken met en/of aan in de directe omgeving van asbest of asbesthoudende producten, met scanning elektronenmicroscopie en röntgenmicro-analyse
Validatieonderzoek: onderzoek naar de blootstelling aan inadembare asbestvezels tijdens het uitvoeren van werkzaamheden met asbest of asbesthoudend materiaal met het doel deze werkzaamheden in een risicoklasse in te delen overeenkomstig de SCi-547, SCi-548 NEN 2939 of een methode die aantoonbaar een gelijkwaardig resultaat en zekerheid oplevert;
Toelichting:
Door de komt van de NEN2939 zijn de SCi-547 en SCi-548 overbodig geworden.
Wel is geadviseerd het plan van aanpak dat in de SCi-548 staat ergens terug te laten komen, want die staat niet in de NEN2939.

## Slide 6: Artikel 20 Monstername en analyse lid 6
6. Het asbestinventarisatiebedrijf laat een materiaalmonster als bedoeld in het eerste lid apart analyseren overeenkomstig de NEN 5896 door een door de Raad voor Accreditatie voor deze verrichting geaccrediteerd laboratorium.
Toelichting:
Gesteld is dat verzamelmonsters niet zijn toegestaan. Derhalve is woordje “apart” toegevoegd om dit expliciet te maken.

## Slide 7: Artikel 22 Asbestinventarisatierapport lid 3
d. de reikwijdte van het asbestinventarisatierapport, waarbij een onderscheid gemaakt wordt tussen:
1°. het gehele bouwwerk of het gehele object;
2°. een gedeelte van het bouwwerk of een gedeelte van het object;
3°. het bouwwerk of het object en het gebied rondom het bouwwerk of het object; of
4°. uitsluitend het gebied rondom het bouwwerk of het object;
e. de geschiktheid van het asbestinventarisatierapport, waarbij een of meer van de volgende kwalificaties gegeven wordt:
1°. niet geschikt voor asbestverwijdering, risicobeoordeling noodzakelijk;
2°. geschikt voor de verwijdering van het in dit rapport genoemde asbesthoudende materiaal;
3°. geschikt voor renovatie zonder de bouwkundige integriteit aan te tasten; en
4°. geschikt voor volledige renovatie of totaalsloop;
Toelichting:
De kruisjes mbt reikwijdte en geschiktheid op het titelblad vervalt. Daar is in de praktijk teveel discussie over.

## Slide 8: Artikel 22 Asbestinventarisatierapport lid 4
4. Het asbestinventarisatierapport bevat een samenvatting waarin ten minste is opgenomen:
a. een nadere specificatie van de reikwijdte van de asbestinventarisatie, bedoeld in het tweede lid, onderdeel d; en
b. een nadere specificatie van de geschiktheid van het asbestinventarisatierapport, bedoeld in het tweede lid, onderdeel e;
c. Een beschrijving van het doel van de asbestinventarisatie; en
d. een beschrijving van de beperkingen.
Toelichting:
De verwijzingen naar vervallen onderdelen d en e worden verwijderd;
Er is nu wel expliciet opgenomen dat in de samenvatting dan het doel en de beperkingen/uitsluitingen dienen te zijn opgenomen.

## Slide 9: Artikel 22 Asbestinventarisatierapport lid 18
18. In het asbestinventarisatierapport wordt aangegeven dat het rapport drie jaar geldig is na ondertekening, mits het rapport aansluit bij de actuele situatie en de geldende regelgeving.
Toelichting:
Deze toevoeging is gedaan om te waarborgen dat asbesthoudende materialen uitsluitend verwijderd mogen worden als het asbestinventarisatierapport voldoet aan de op dat moment geldende regelgeving

## Slide 10: Artikel 42. Aantreffen van niet gerapporteerd asbesthoudend materiaal lid 3 onderdeel b
b. onmiddellijk schriftelijk aan het bevoegd gezag, bedoeld in artikel 7.10, eerste lid, van het Besluit bouwwerken leefomgeving;
Toelichting:
In de plaats van Bouwbesluit 2012.

## Slide 11: Inwerkingtreding
Het nieuwe schema treedt in werking op 1 januari 2024. (Planning)
Wordt momenteel nog aan gewerkt. Eisen zullen dan wel per 1-1-2024 ingaan. Overgangsbepaling zal gericht zijn op CBI vs Certificaathouder.
Overgangsbepaling
Zijn er nog vragen over deze schemawijzigingen